PAISUV TULETÕKKE HERMEETIK ASTRO MASTIC.

Kõik tuletsooni avad ja praod j.n.e. peavad olema tulekindlalt täidetud vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside tungimist teistesse ruumidesse.

ASTRO MASTIC´ut kasutatakse:

*vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside levikut hoones

*hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul

*põlengu tagajärgede vähendamiseks

*ventilatsiooni ja torustike puutumatuse tagamiseks

ASTRO MASTIC on vee ja akrüüli tuldtõkestavate  ja paisuvate lisanditega hermeetik mis sobib kasutada kuni 25 mm tule ja suitsubarjääri loomiseks seintes ja lagedes.

Elastne -20°C kuni 70°C.

Tuletõke kuni 4 tundi.

Ei sisalda halogeene, asbesti ,lahustit ega fiibrit.

Näriliste-,kahjurite- ja seentekindel.

Hea heliisolatsioon.

Pikaealine.Valge.

Pakend 310 ml.

PAIGALDUS

Kõik pinnad peavad olema puhtad tolmust,õlist ja muust mustusest.

Miinimum paigaldussügavus on 10 mm.Sügavamate avade puhul paigalda ava täitmiseks kas tulekindlat vahtu ASTRO FR-EC  või mineraalvatti ASTRO BATT või muud mineraalvatti tihedusega 140Kg/m².Silu märja tööriistaga pinnad siledaks ja lase kuivada.

Peale kuivamist ülevärvitav.

ASTRO MASTIC on toodetud EU-s ja tootja ASTROFLAME FIRESEALS Ltd. UK. omab ISO EN 9001:2000 sertifikaati.

Tuletõkkesertifikaat : CC89629

BS Standard 476 part 20

Säilivusaeg 12 kuud

Maaletooja: OÜ Polytrade ,Laki 15 12915 Tallinn ,+3726505659