PAISUV TULETÕKKEMÄHIS ASTRO WRAP

Kasutatakse torustike läbiviikude tulekindlaks tegemiseks.

*vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside levikut hoones

*hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul

*põlengu tagajärgede vähendamiseks

Paisuv mähis sisaldab paisuvat materjali mis on paigaldatud nakkekleebisega varustatud PVC kotti.Temperatuuri tõustes hakkab materjal paisuma sulgedes toru ärapõlemisel jääva ava.

Tulekindel kuni 4 tundi.

PAIGALDUS

Tuletõkkemähist ASTRO WRAP võib paigaldada ainult täisbetoonist või tellisest seintesse ja lagedesse.

Ei tohi pigaldada ka näiteks õõnespaneeli(Ava võib sattuda õõnsa koha peale ja siis toimub paisumine sinna mitte torust jäänud ava sulgemisse).

Eemalda nakkekleebiselt paber ja paigalda mähis tihedalt ümber toru.

Jäta mähise välisserva ja seina serva vahele umbes 10 mm mis täida tuletõkkesegu ASTRO FR mördi või hermeetikuga ASTRO MASTIC.

ASTRO WRAP on toodetud EU-s ja tootja ASTROFLAME FIRESEALS Ltd. UK. omab ISO EN 9001:2000 sertifikaati.

Tuletõkkesertifikaat : BS Standard 476 part 20 Report FEA/F99079.

Maaletooja: OÜ Polytrade ,Laki 15 12915 Tallinn ,+3726505659