TULETÕKKEMANSETT ASTRO COLLAR

Kasutatakse torustike läbiviikude tulekindlaks tegemiseks.

*vältimaks suitsu ,tule ja kuumade gaaside levikut hoones

*hoone väljapääsude tulekindluse tagamiseks võimalikult pikema aja jooksul

*põlengu tagajärgede vähendamiseks

Paisuv mansett sisaldab paisuvat materjali mis on paigaldatud metallkorpusesse.Temperatuuri tõustes hakkab materjal paisuma sulgedes toru ärapõlemisel jääva ava.

Tulekindel kuni 4 tundi.

PAIGALDUS

Tuletõkkemansett paigaldatakse metall ankurpoltidega või kruvidega seina või lae tuleohtlikumasse poolde.Kui ei teata kumb pool on tuleohtlik paigaldatakse mõlemale poolele.

Mingil juhul ei tohi kasutada plastikust tüübleid.

Võib paigaldada nii sei/lae peale sisse või pooleldi sisse.

Soovitav on suitsukindluse saavutamiseks manseti ja sein/lae vahe täita paisuva hermeetiku ASTRO MASTIC´uga.

ASTRO COLLAR on toodetud EU-s ja tootja ASTROFLAME FIRESEALS Ltd. UK. omab ISO EN 9001:2000 sertifikaati.

Tuletõkkesertifikaat : BS Standard 476 part 20 Report WFRC No.C125006.

Maaletooja: OÜ Polytrade ,Laki 15 12915 Tallinn ,+3726505659